## Slide 1
GROUP MEETING · 2026.07.21
面向 NoC Manycore 的
Softmax Row Engine
从显式 NoC reduction 到单 tensor job、
行级并行与四上下文流水
RISC-V · Vanadis · SST · Golem
1 Tensor Job
hardware row scheduling
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
HBM0
HBM1
HBM2
HBM3
16 Row Engines · 4 HBM Nodes
Notes: 今天汇报的是Softmax加速架构从旧的distributed-column路径，到Row Engine和单tensor job路径的完整进展。重点不是单一cycle数字，而是为什么架构变化能够把控制、reduction和DMA开销系统性消除。

## Slide 2
PROBLEM
旧方案把一行拆给16个worker，通信和控制随规模膨胀
02
旧 distributed-column 数据流
1 row × 4096 columns
W0-1
W2-3
W4-5
W6-7
W8-9
W10-11
W12-13
W14-15
MAX / SUM 两次全局归约
barrier + request/response
Normalize 后再写回 HBM
错误的并行层级
同一行上的worker越多，fan-in、barrier和等待越重
任务与DMA过细
4,096 jobs；input/output各16,384次DMA
仿真与硬件进度耦合
wait polling推进状态，Vanadis退休指令显著增加
65,536
reduction request messages
16.64 M
whole-system cycles @ 2.3 GHz
41.9 M
Vanadis retired instructions
核心问题不是 Softmax 数学本身，而是行/列映射、任务粒度和完成机制不匹配。
Source: architecture design §2.2; retained 1024×4096 explicit-NoC capacity run
Notes: 旧方案功能正确，但把4096维的一行拆给16个worker，必须进行global max和global sum两次归约。1024行最终产生65536个reduction request、4096个job和大量小DMA。这里要强调：当时NoC利用率并不高，所以根因不是链路不够快，而是并行组织方式错误。

## Slide 3
PROGRESS
三轮架构收敛将完整系统周期降低27.8×
03
Explicit-NoC baseline
16.64 M
16 workers / row
4,096 jobs
65,536 reductions
Row Engine v2
1.137 M
1 tile / row
16 jobs
4 contexts
Tensor controller
598 k
1 tensor job
16 endpoints
completion aggregation
最终 accelerator path
66,062 cycles
系统级改善来自架构收敛；66,062 cycles 是 descriptor 到完成的 accelerator 指标。
Whole-system values use comparable retained runs; clean instrumentation build is excluded from this comparison.
Notes: 这页给出主线：初始whole-system约1664万cycle；Row Engine v2降到113.7万；单tensor controller进一步到59.8万，整体约27.8倍。最终硬件任务路径是66062cycle。clean instrumentation版本会增加诊断输出，因此whole-system不放进这张对比图。

## Slide 4
ARCHITECTURE
单 tensor job 在硬件内分发1024行，16个Row Engine独立推进
04
Tensor Softmax Job Controller
row allocation · credits · completion aggregation
Tile 0
64 rows
Tile 1
64 rows
Tile 2
64 rows
Tile 3
64 rows
Tile 4
64 rows
Tile 5
64 rows
Tile 6
64 rows
Tile 7
64 rows
Tile 8
64 rows
Tile 9
64 rows
Tile 10
64 rows
Tile 11
64 rows
Tile 12
64 rows
Tile 13
64 rows
Tile 14
64 rows
Tile 15
64 rows
HBM0
HBM1
HBM2
HBM3
band-striped
input + output
dim=4096 主路径采用 1 tile/row；每个tile完整拥有一行，因此不产生跨tile reduction。
Source: row-engine architecture design §§4, 6, 9
Notes: coordinator只提交一个128-byte descriptor和一个versioned params block。controller按band将1024行分到16个tile，每个tile处理64行。对4096维而言，一行完整放在一个tile内，因此max和sum都在tile内部完成，NoC上不再发送reduction消息。

## Slide 5
MICROARCHITECTURE
Row Engine 将vector、reduction、EXP和DMA拆成独立资源
05
Input DMA
HBM → SRAM
16-lane Vector
MAX / SUB / MUL
Reduction Tree
16 inputs · 4 cycles
4-lane EXP
latency 8 · pipelined
Reciprocal
1 / row_sum
Output DMA
SRAM → HBM
64 KiB Scratchpad
Context 0
Context 1
Context 2
Context 3
16 KiB / row
Event-driven timing
stage completion self-event
Resource reservation
free_cycle + ready_cycle
No per-element event
降低SST simulation time
资源解耦允许不同row同时处于MAX、EXP、Normalize和DMA阶段。
Source: row-engine architecture design §5; current SST parameters
Notes: 每个SFU内部不再是一个monolithic softmax操作槽，而是把vector ALU、reduction tree、EXP pipeline、reciprocal和DMA分别保留free cycle。仿真采用事件驱动的stage completion，而不是每元素每周期发一个SST event，这同时改善架构表达和simulation time。

## Slide 6
DATAFLOW
一行只读一次、只写一次，中间结果全部留在16 KiB本地buffer
06
1
DMA IN
buffer = x
2
MAX
x 保留
产生 local_max
3
EXP + SUM
覆盖为 exp(x-max)
累加 local_sum
4
NORMALIZE
buffer *= 1/sum
5
DMA OUT
写回 HBM
16 MiB
input payload
0
intermediate HBM traffic
16 MiB
output payload
FP32 1024×4096
总不可消除流量 32 MiB
Softmax仍需三次本地数学pass，但不再为中间EXP结果访问GlobalMemory/HBM。
Source: architecture design §§3.3, 5.2
Notes: 稳定Softmax需要先求max，再计算exp和sum，再normalize，因此三次数学pass不能简单消失。优化点是把一整行保留在16KiB scratchpad：EXP阶段原地覆盖输入并同时累加sum，normalize直接读取本地EXP结果，最终只保留一次输入和一次输出HBM流量。

## Slide 7
SCHEDULING
四个row context把三阶段串行延迟转化为稳态流水吞吐
07
时间 →
Context 0
DMA
MAX
EXP
NORM
OUT
Context 1
DMA
MAX
EXP
NORM
OUT
Context 2
DMA
MAX
EXP
NORM
Context 3
DMA
MAX
EXP
DMA
MAX
EXP
NORM
OUT
32.8%
measured modeled overlap
1024点将98,304 active cycles压缩为66,048-cycle temporal span。
Schematic is conceptual; overlap percentage comes from the fresh 1024×4096 stage statistics.
Notes: 单行依然需要MAX、EXP和normalize，但多个row可以重叠。四个context正好覆盖不同阶段和DMA等待。新统计显示1024点三个阶段active cycles之和是98304，而时间跨度是66048，重叠节省32256，也就是32.8%。

## Slide 8
NOC & HBM
4×4计算mesh按列连接4个HBM节点，连续band保持局部性
08
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
HBM0
HBM1
HBM2
HBM3
Band striping
band = row / 64
node = 1 + band mod 4
连续地址
每个tile的64行连续存放，支持256 KiB burst
流量不复制
input/output各16 MiB，四节点分担backend压力
HBM striping是带宽约束下的必要结构，而不是单纯增加NoC峰值参数。
Source: architecture design §8; implementation uses contiguous tile-band layout
Notes: 四个data HBM node与mesh四列对齐。实际实现采用连续tile-band布局：每64行一个band，band轮转到四个节点。这样既保持每个tile访问连续，又让四个backend分担32MiB的不可消除流量。

## Slide 9
CONTROL & ABI
完成通知由DMA ACK驱动，guest wait不再推进硬件状态
09
Vanadis guest
RoCC / SFU
Job Controller
16 Row Engines
HBM / NoC
128-B desc + 64-B params
accept / decode
16 band dispatches
64 input + 64 output DMA
output ACK
16 completion messages
single tensor completion
descriptor acceptance到最后output ACK为17,565 cycles；完成语义不依赖固定延迟。
Source: SFUSoftmaxJobParamsV1 ABI and fresh tensor-controller timeline
Notes: guest只负责构造descriptor和params并发出一次job。controller发送16个band dispatch，每个endpoint内部完成DMA和计算。只有最后一个output DMA ACK到达后，controller才聚合完成并让guest wait返回。这个机制替代了固定store drain和高频poll推进。

## Slide 10
EVALUATION
测试同时约束功能正确性、生命周期和周期口径
10
Workload
FP32 row-wise Softmax
1024 × 4096
4,194,304 elements
Architecture
16 physical SFUs · 4 contexts
16 vector lanes · 4 EXP lanes
64 KiB scratchpad
Fabric
4×4 compute mesh · 4 HBM nodes
1200 GB/s link/xbar
256 KiB DMA burst · 2.3 GHz
Golden
4,194,304 checked
0 mismatch
Lifecycle
1 job · 1024 rows
64 DMA pairs
Errors
0 retry / stale
0 reduction
Timing
SST ticks + Vanadis rdcycle
separate contracts
66 tests
focused unit/contract suite
4 shapes
16 / 64 / 256 / 1024 rows
PASS
fresh build + diff + parser
任何cycle结果只有在golden、事件计数和completion contract同时通过时才被接受。
Source: muticore_softmax runner, parser and fresh 2026-07-21 artifacts
Notes: 测试不是只看输出数值。每个点都要求全量logits golden、行数和job数一致、band/worker/completion事件数量匹配、DMA ACK完整、retry和stale为零。周期同时保留SST时序和guest rdcycle，避免把本地wall time或picosecond tick误称为硬件cycle。

## Slide 11
KEY EXPERIMENTS
三个负实验排除了“加worker、改burst、去polling”三条伪瓶颈
11
A · Workers per row
16×4096 simulated time
4 workers 422.0 μs
8 workers 423.4 μs
16 workers 427.1 μs
更多worker增加fan-in，没有加速。
B · DMA burst
1024×4096 issue-to-completion
256 KiB 357,385 cycles
64 KiB 365,093 cycles
64 KiB虽减少NoC stall，却让主指标回退。
C · Wait polling
compatibility polls
1,056,100 → 0
cycle仍为357,385
Polling影响simulation开销，但不是架构关键路径。
证据驱动的结论：必须改变row scheduling和tensor-level control，而不是继续调外围参数。
负实验帮助把优化方向从参数DSE收敛到架构重构。
Source: durable findings; Row Engine v2 controlled experiments
Notes: 这一页适合重点讲。第一，4到16 workers并没有加速16×4096。第二，64KiB burst降低了stall总数，但issue-to-completion反而变差。第三，poll从105万降到0后周期完全不变。这三组负结果共同证明，真正需要的是tensor controller和row-level mapping。

## Slide 12
TARGET TIMELINE
最终路径已由NoC/DMA受限转为Row Engine计算模型受限
12
descriptor accepted
0
final ACK / completion
17,565 / 17,612
modeled ready
66,062
Descriptor → final output DMA ACK
17,565 cycles
Descriptor → modeled compute ready
66,062 cycles
Clean guest pre-accept setup
6,398 cycles
3.76×
compute / DMA interval
所有output ACK在17.6k cycles内完成；66.1k关键路径来自当前4-lane EXP吞吐模型。
Fresh 1024×4096 timeline: muticore_softmax_clean_kernel_r1024_d4096_stage
Notes: descriptor接受后，第一worker dispatch只需11cycle，所有output ACK在17565cycle到达，completion再晚47cycle。但modeled compute ready是66062cycle。因此当前配置下DMA和NoC已经被计算模型隐藏，主瓶颈转到EXP阶段。clean guest在descriptor前还有6398cycle，主要是helper进入和descriptor构造。

## Slide 13
SHAPE SCALING
固定架构下周期随行数稳定增长，模型与观测只差1 cycle
13
0k
20k
40k
60k
16
1,550
7,819
64
4,622
10,954
256
16,910
23,323
1024
66,062
72,409
Accelerator observed
Clean kernel window
稳态斜率
每增加16行
约 +1,024 cycles
Contract
4 shapes 全部 PASS
Scaling曲线符合四上下文流水模型，没有出现1024点的非线性恶化。
Fresh fixed-parameter runs: 16/64/256/1024 × 4096, 2026-07-21
Notes: 这里固定16个物理SFU、4 contexts、4个HBM节点、256KiB burst和2.3GHz，只改变行数。accelerator observed分别是1550、4622、16910和66062；与modeled值始终只差1cycle。说明周期模型和实际完成边界一致，1024点没有额外的非线性拖慢。

## Slide 14
GPU REFERENCE
与GPU比较只能作为量级参考，必须统一测量边界
14
Golem accelerator
66,062 cycles
Golem clean kernel
72,409 cycles
TileLang p50
115,718 cycles
PyTorch p50
207,911 cycles
同一shape
1024 × 4096
row-wise Softmax
不同口径
GPU：nominal SM clock估算
Golem：SST/rdcycle事件边界
不宣称
cycle更少 ≠ 硬件更快
当前结果说明模型已进入GPU量级；公平比较仍需频率、吞吐、面积和精度共同约束。
GPU values supplied from 1024×4096 measurements; cycles estimated from nominal SM clock.
Notes: 这页要保守表达。GPU数据来自已有1024×4096测试，TileLang p50约115718 nominal cycles，PyTorch约207911。Golem accelerator和clean kernel分别是66062和72409。但GPU是按标称SM频率从微秒换算，Golem是SST事件和rdcycle窗口，不能据此宣称真实芯片更快。

## Slide 15
BOTTLENECK & NEXT
下一步应扩展EXP吞吐，而不是继续提高NoC带宽
15
当前1024×4096 stage active cycles
MAX · 16 lanes
16,384
EXP + SUM · 4 lanes
65,536
Normalize · 16 lanes
16,384
32,256
overlapped cycles
66,048
temporal span
1 · 16-result/cycle EXP2 pipeline
fast exp2 + explicit latency / initiation interval
2 · 专用vector reduction datapath
MAX/SUM使用ALU与cross-lane tree，不占用EXP资源
3 · Streaming normalize → DMA
计算目标约16.9k后，17.6k DMA路径将成为下一瓶颈
预计 modeled compute：66.1k → 16.9k cycles
目标不是复制GPU SM，而是采用GPU-like分层并行构建平衡的Softmax专用数据通路。
16.9k is a model estimate for exp_lanes=16, not a measured result.
Notes: 独立stage统计表明EXP+SUM的active cycles是另外两个阶段的4倍。将exp lanes从4提高到16后，模型预计从66061降到约16909cycle。此时当前17565cycle的DMA ACK路径会成为下一瓶颈，因此优化顺序应是先真实建模EXP latency和II，再做streaming normalize和output DMA。16900是估算，不能当成已经完成的实验结果。

## Slide 16
SUMMARY
本阶段完成了从“通信驱动”到“行级流水驱动”的架构转变
16
架构
1 tensor job
16 Row Engines
4-context pipeline
数据流
1 input + 1 output
0 reduction messages
64 DMA pairs
正确性
4,194,304 checked
0 mismatch
strict lifecycle PASS
性能
66,062 accelerator
72,409 clean kernel
27.8× system progress
当前结论：NoC/DMA已被隐藏，4-lane EXP吞吐决定66k-cycle关键路径。
下一阶段验收：modeled ≤ 17k · observed ≤ 18k · golden/lifecycle不变
汇报重点：我们不仅获得了更少的cycle，也建立了可解释、可验证、可继续优化的模型。
Notes: 总结四点：架构上完成单tensor job和16 Row Engines；数据流上只保留输入输出两次HBM访问；测试上全量golden和生命周期通过；性能上accelerator 66062、clean kernel 72409。下一阶段不是盲目DSE，而是实现可信的16-wide EXP pipeline和独立reduction datapath。